CTS-9002plus 数字式超声波探伤仪

CTS-9002plus 数字式超声波探伤仪（CTS-9002型加强型产品）为小型轻便的数字化仪器，是一种用途广泛、高性能、高稳定性和可靠性、功能强大的通用型探伤仪。CTS-9002plus 数字式超声波探伤仪广泛应用于电力、锅炉压力容器、铁路、航空航天、造船和冶金等行业。 CTS-9002plus 数字式超声波探伤仪主要特点： 全自主知识产权，便于仪器升级和维护 掌上型外观设计，体积小、重量轻，整机仅重1.8Kg（含电池） 超大屏幕、超高亮度电致(EL)发光显示器，明亮清晰，严寒低温下也能正常使用 全中文显示，面板简洁，万能旋钮调节参数，方便快捷，易学易用 高灵敏度，总衰减量高达120dB 具有自动增益功能，可测量材料声速，标定探头K值及延迟时间，具有测厚功能 DAC曲线制作、调用方便，曲线可随显示范围及衰减量的变化上下、左右改变 具有标准打印口及RS-232接口，可实现报告打印或微机进行数据通讯

CTS-9002plus 数字式超声波探伤仪主要技术性能： 频率范围 0.5～15MHz (-3dB)；频带可选择宽带及窄带 衰减控制 0～120dB，0.1dB步进 垂直线性误差 ≤4% 动态范围 ≥30dB 检测范围 3～4800mm（钢纵波） 水平线性误差 ≤0.4% 波形显示 全波检波、正半波、负半波 抑制电平 0～80% 脉冲移位 0～4800mm（钢纵波） 电源 主 机：DC 12V 充电器：AC 220±22V ，50±1Hz 电池 12V/3.5Ah镍氢电池 探伤灵敏度余量 ≥60dB（使用2.5P20探头发现距探测面200mm-ф2mm平底孔） 远距离分辨力 配用2.5P20探头远距离分辨力不大于5mm（按JIS Z 2352） 探伤条件 可存贮和调用1000组探伤条件 波形条件 可存贮1000组波形和参数，并调用显示或打印 重量 约1.8Kg（含电池） 体积（长×宽×高） 165mm×85mm×240mm

公司名称：深圳华清仪器仪表有限公司

公司电话：0755－28199550、29806349

公司传真：0755－29806349

热线电话：13684941024   QQ:812222693

公司地址：深圳市宝安区龙华民治大道梅花新园E203

公司网址:http://www.huaqing17.cn

邮编：518131

深圳华清仪器总代理；销售热线：0755-28199550   13684941024  QQ:812222693